Описание по монтажу Уличного Бокса

- Установить основание поз.1. на пол.

- На основание поз.1 установить левую и правую стойки (поз.2 и 3 соответственно), закрепить гайками М6 (по 4 шт. на стойку).

- Винтами М4х16 (12 мест) прикрутить заднюю стенку поз.4 к стойкам поз.2 и 3.

- Установить в основание поз.1 передние стойки поз.5 и 6, закрепить болтами М6х16 (2 шт. на стойку).

- Поставить крышу поз.7, закрутить 18 винтов М4х16.

- Установить внутренние перегородки поз.8 (каждая крепится шестью гайками М4)

- Закрепить стекла поз.9 при помощи уголков поз.10-13. Уголки ставятся в следующей последовательности: сначала верхний уголок поз.10 (крепится в крыше тремя гайками М4), затем боковые уголки поз.11 и 12, затем нижний уголок поз.13. Габариты стекла: 500х1990 мм, толщина 8-10 мм.

- В боковых стойках предусмотрены места для крепления динамиков поз.14.

- Подвод электроэнергии к будке осуществляется сверху в задней стенке к розетке поз.15, закрепленной внутри корпуса будки. При установке терминала следует воткнуть от него вилку в эту розетку.

- Закрепить будку анкерами к «фундаменту». Точки крепления см. на рисунке ниже.

- Установить в будку напольный терминал серии ProLine: задвинуть не до конца, затем прикрутить к терминалу верхнюю панель поз.16 (четырьмя гайками М6), задвинуть терминал до упора. Свернуть из крыши четыре скрутки у верхней панели поз.16. Прикрутить терминал к основанию двумя болтами М6х20 (см. рисунок).

- Надеть дверку крыши поз.17, прикрутить ее четырьмя винтами М5 через герметичные втулки.

- Установить боковые накладки поз.18.

- Будка комплектуется набором деталей для напольного терминала серии ProLine. Поз.19 – кронштейн сетевого фильтра, поз.20 – кронштейн HDD со шпильками, поз.21 – кронштейн и прижим обогревателя (в случае заказа с обогревателем и термостатом), поз.22 – заглушка нижнего вентилятора на зимнее время, поз.23 – кронштейн терморегулятора (в случае заказа с обогревателем и термостатом), поз.24 – заглушка верхних вентиляторов на зимнее время, поз.25 – боковые заглушки на зимнее время.

Будка комплектуется также рамкой монитора поз.26 с длинными шпильками (25 мм), что дает возможность установить сенсорную панель через бронированное стекло толщиной до 10 мм. Установочные места рамки монитора и рамки освещения в крыше будки одинаковые, что дает возможность менять их местами.

С уважение Компания Сенсор.

тел:    +7(499) 409-56-91

+7(495) 646-07-80

e-mail: info@sensor-org.ru

сайт:   www.sensor-org.ru

# Text boxes

Место крепления анкером к «фундаменту»

1

3

2

4

6

5

1

7

8

9

10

11

12

13

14

19

15

Места крепления анкерами к «фундаменту»

16

Скрутки

Точки крепления терминала к основанию будки

18

20

21

22

23

24

25

26

17